## Slide 1: Имена в Интернете (Domain Name System)
Протоколы Интернет (Сети-2)
УрФУ, Волканин Л.С.

## Slide 2: План
Системы имён
Как выбирать имена
Разрешение (поиск значения) имён
Взгляд на DNS со стороны клиента
Хранение данных на сервере
— Что это ты там бормочешь? - спросил Шалтай, впервые прямо взглянув на нее. — Скажи-ка мне лучше, как тебя зовут и зачем ты сюда явилась.
— Меня зовут Алиса, а...
— Какое глупое имя, - нетерпеливо прервал ее Шалтай-Болтай. - Что оно значит?
— Разве имя должно что-то значить? – проговорила Алиса с сомнением.
— Конечно, должно, - ответил Шалтай-Болтай и фыркнул.

## Slide 3: Системы имён

## Slide 4: Необходимость имён
Магическое число7 ± 2 — Джордж Миллер (Bell Labs)
Кратковременная память человека способна запоминать в среднем девять двоичных чисел, восемь десятичных чисел, семь букв алфавита и пять односложных слов
ёмкость кратковременной памяти увеличивается за счёт группировки объектов (Chunking)
ФСБКМСМЧСЕГЭ — можно запомнить только несколько букв
а если сгруппировать?
ФСБ КМС МЧС ЕГЭ

## Slide 5: Пространство имён (namespace)
Некоторое множество, под которым подразумевается модель, абстрактное хранилище или окружение, созданное для логической группировки уникальных идентификаторов (имён)
Идентификатор, определенный в пространстве имён, ассоциируется с этим пространством.
Один и тот же идентификатор может быть независимо определён в нескольких пространствах.
Свойства:
Размер (длина имени) и максимальное количество имён
Правила написания (синтаксис) и валидность
Архитектура пространства и семантика

## Slide 6: Архитектура пространства имён
Плоская (Flat) Иерархическая (Hierarchical, Structured)

## Slide 7: Ономатет. Схема именования
Или как выбрать имя серверу?
RFC 1178 «Choosing a Name for Your Computer»
RFC 2100 «The Naming of Hosts»
https://habrahabr.ru/post/93423 — Именование узлов в сети
http://namingschemes.com — источник названий

## Slide 8: Как планировать название?
Определитесь с размером нумерации. Возможно, всё обойдётся s1-s5 для серверов и парочкой устройств r1-r2
Выпишите все существующие названия и аббревиатуры, попытайтесь продумать их на хотя бы полгода в будущее и представьте себе появление такого же, но в другом здании
Определитесь, можете ли вы переименовывать устройства? Маршрутизатор ? Почтовый сервер ? Контроллера домена ? Файловый сервер, на который у всех ссылки на файлы ?
Сделайте пару десятков названий, посмотрите, читаемы ли они (т.е. понятно ли «что это»), попробуйте это напечатать
Проверьте, нет ли там конфиденциальной информации (лучше уточнить у начальства, что есть «конфиденциальная» — имя фирмы, город, адрес, номер филиала)

## Slide 9: Система имён DNS Domain Name System

## Slide 10: Предыстория

## Slide 11: Предыстория

## Slide 12: HOSTS.TXT
Всю информацию по узлам, в частности необходимую для взаимных преобразований имен и адресов узлов ARPAnet, содержал единственный файл HOSTS.TXT
RFC 952 — DoD INTERNET HOST TABLE SPECIFICATION
За файл HOSTS.TXT отвечал Сетевой информационный центр (NIC, Network Information Center) Стэнфордского исследовательского института (SRI, Stanford Research Insitute)
Проблемы:
Нагрузка на сеть
Конфликты имен
Синхронизация
Невозможность масштабирования

## Slide 13: DNS — Domain Name System
RFC 1034 — Domain names - concepts and facilities
RFC 1035 — Domain names - implementation and specification
Пол Мокапетрис / Paul Mockapetris
Иерархическая распределённая структура + делегирование
Сервер
Клиент (resolver)

## Slide 14: Ключевые характеристики DNS
Распределённость администрирования. Ответственность за разные части иерархической структуры несут разные люди
Распределённость хранения информации. Каждый узел сети в обязательном порядке должен хранить только те данные, которые входят в его зону ответственности (authority)
Кеширование информации. Узел может хранить некоторое количество данных не из своей зоны ответственности для уменьшения нагрузки на сеть
Иерархическая структура, в которой все узлы объединены в дерево, и каждый узел может или самостоятельно определять работу нижестоящих узлов, или делегировать (передавать) их другим узлам.
Резервирование. За хранение и обслуживание своих узлов отвечают несколько серверов

## Slide 15: Доменное имя
www.e1.ru
домен 1го (верхнего) уровня TLD – Top Level Domain
домен 2го уровня
домен 3го уровня
(фактически — конечная запись, RR, Resource Record)
Регистр значения не имеет
Алфавит — a-z, 0-9, дефис (-), подчеркивание (_)

## Slide 16: Fully Qualified Domain Name (FQDN)
Полностью определённое имя домена — имя домена, не имеющее неоднозначностей в определении
Включает в себя имена всех родительских доменов иерархии
FQDN завершаются точкой, то есть включают корневое доменное имя, которое является безымянным
www.e1.ru.
Максимальный размер FQDN — 255 байт, с ограничением в 63 байта на каждое имя домена

## Slide 17: Последствия пропущенной точки
Если в конце FQDN точка не указана, в зависимости от места применения это обрабатывается по-разному:
точка автоматически добавляется (подразумевается) большинством пользовательских программ (веб-браузеры и т. д.)
имя считается относительным (то есть является дополнением к имени существующего домена)
http://lenta.ru/news/2009/10/14/se/ 13 октября 2009 года из-за пропущенной точки в скрипте обновления зоны .se (Швеция) более 900 тысяч доменных имён оказались недоступны (так как зона se (вместо se.) стала доменом второго уровня, а не первого

## Slide 18: Домены верхнего уровня
RFC 2606 — Reserved Top Level DNS Names
  example.com, example.org и example.net, .test, .invalid и др.
Общие домены верхнего уровня (gTLD)
  Изначально — .com, .edu, .gov, .mil, .net, .org, .int
  Без регистрационных ограничений — .com, .net, .org, .info, .biz, .name …
  На 41-й конференции ICANN в 2011 году была принята программа New gTLD, теперь gTLD могут регистрировать на себя юридические лица
Национальные, географические домены (ccTLD)
  По кодам ISO — .ru и другие .uk, .su .am, .io, .me, .to, .tv
Интернационализованные домены (IDN)
Технические (in-addr.arpa)

## Slide 19: Длинные доменные имена
llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyll-llantysiliogogogoch.com — название деревни Лланвайр-Пуллгвингилл в Уэльсе на острове Англси, означающее «Церковь Святой Марии в ложбине, заросшей белым орешником, около быстрого водоворота, неподалёку от церкви Святого Тисилио и красной пещеры»
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.ru — «самый последний домен Рунета

## Slide 20: Разрешение имён

## Slide 21: Разрешение имени
Поиск значения, связанного с идентификатором в пространстве имён
Если речь идёт об имени узла в сети, то чаще всего подразумевается процесс определения IP-адреса по имени
Услышу на экзамене только такое определение — буду ругаться и снижать оценку
Используются разные способы поиска в зависимости от системы имён, программной среды и протоколов

## Slide 22: Плоские имена (не DNS)
В Novell NetWare, IBM OS/2 и Windows старых версий использовались плоские имена
Для разрешения имени преимущественно используются широковещательные запросы
В NetBIOS режим зависит от типа узла
WINS — Windows Internet Name Server

## Slide 23: Разрешение имён в DNS или как работает resolver
socket.gethostbyname(hostname)
Посмотреть в кеш ipconfig /displaydns ipconfig /flushdns
Посмотреть собственное имя
Посмотреть в локальной таблице имён /etc/hosts %windir%\system32\drivers\etc\hosts
Спросить у сервера DNS /etc/resolv.conf ipconfig /all

## Slide 24: Разрешение имён в DNS или как работает сервер
Клиентские запросы и ответы — 53/udp
Часто — BIND (Berkeley Internet Name Domain), демон named
Посмотреть в кеш
Посмотреть в локальной таблице имён (DNS zone, зона DNS)
Если настроен, спросить у вышестоящего сервера (forwarder)
Провести поиск начиная с корня системы имён — .

## Slide 25: Кеш сервера DNS
Кешируются и отрицательные ответы тоже!
Windows Dnscmd /ClearCache Clear-DnsServerCache в Powershell
How To Flush Linux / UNIX DNS Cache www.cyberciti.biz/faq/rhel-debian-ubuntu-flush-clear-dns-cache/

## Slide 26: Описание зоны DNS

## Slide 27: Понятие DNS zone
Зона — часть дерева доменных имен (включая ресурсные записи), размещаемая как единое целое на некотором DNS-сервере, а на практике для надёжности — одновременно на нескольких серверах
Целью выделения части дерева в отдельную зону является передача ответственности за соответствующий домен другому лицу или организации
Это называется делегированием
Сервер, на котором размещены ресурсные записи какой-то зоны, называется ответственным (authority) за зону
Ответы сервера на запросы о «своих» именах тоже авторитетные
Если есть только часть записей (например, в кеше), то это неавторитетный сервер / ответ

## Slide 28: Понятие DNS zone

## Slide 29: Это моё! И это моё... все моё!!!
На примере BIND в файле /etc/bind/named.conf
zone "e1.ru" {
type master;
file "e1.ru.txt"; // произвольное
};
или
zone "ructf.net" {
type slave;
masters {194.226.244.126;};
file "/etc/bind/zones/ructf.net";
};

## Slide 30: Файл зоны
<blank>[<comment>]
$ORIGIN <domain-name> [<comment>]
$INCLUDE <file-name> [<domain-name>] [<comment>]
<domain-name><rr> [<comment>]
<blank><rr> [<comment>]
Содержимое RR-записи (Resource Record)
[<TTL>] [<class>] <type> <RDATA>
[<class>] [<TTL>] <type> <RDATA>
; комментарии

## Slide 31: Пример
$ORIGIN .
$TTL 36000 ; 10 hours
ructf.net IN SOA ns.urgu.org. znick.hackerdom.ru. (
2015072101 ; serial
86400 ; refresh (1 day)
600 ; retry (10 minutes)
86400 ; expire (1 day)
86400 ; minimum (1 day)
)
$TTL 86400 ; 1 day
NS ns.urgu.org.
NS ns.usaaa.ru.
A 194.226.244.126
$ORIGIN ructf.net.
mail CNAME ghs.google.com.
www CNAME ructf.net.

## Slide 32: Запись имён доменов
zone "rucft.net"....
В файле написано и это означает
www www.ructf.net. (иногда надо $ORIGIN)
www.ructf.net www.ructf.net.ructf.net.
www.ructf.net. www.ructf.net.
Как добавить запись «без имени», т.е. совпадающую с доменом ?
$ORIGIN ructf.net.
A 194.226.244.126
или
ructf.net. A 194.226.244.126

## Slide 33: В описании RR используются
. — от корня
@ — Отдельно стоящий символ @ обозначает текущий суффикс по умолчанию (имя зоны)
\DDD — восьмеричная запись произвольного символа
() — скобки используются для группировки данных, которые записываются в несколько строк. По сути дела, в пределах круглых скобок не происходит распознавание конца строки

## Slide 34: Поле TTL
TTL (Time To Live) – время в секундах, в течение которого данная запись сохраняется в кэше (32 бит)
RFC1035: Если это поле TTL пусто, то по умолчанию принимается значение, указанное в параметре minimum поля данных записи SOA для данной зоны.
RFC2308: Время негативного кэширования и директива управления $TTL.

## Slide 35: Поле TYPE
SOA (Start Of Authority)
NS (Name Server)
A (Address)
MX (Mail eXchanger)
CNAME (Canonical NAME)
PTR (PoinTeR)
WKS (Well Known Services)
и другие типы записей

## Slide 36: Поле CLASS
(Из RFC 1035, стр. 13)
Поле CLASS присутствует в записях ресурсов. Определены следующие мнемоники и значения:
IN 1: класс Интернет
CS 2: класс CSNET (вышел из употребления, используется только
в примерах устаревших документов RFC)
CH 3: класс CHAOS
HS 4: класс Hesiod
Я никогда не видел на практике классов, отличных от IN

## Slide 37: Ресурсная запись SOA
Start of Authority — первая запись зоны
owner ttl class SOA source-dname mbox (
serial
refresh
retry
expire
minimum
)
ructf.net IN SOA ns.urgu.org. znick.hackerdom.ru. (
2015072101 ; serial
86400 ; refresh (1 day)
600 ; retry (10 minutes)
86400 ; expire (1 day)
86400 ; minimum (1 day)
)

## Slide 38: Ресурсная запись NS
Name Server
DNS-имя ответственного сервера (не IP-адрес)
owner ttl class NS name-server-dname
Примеры
volkanin.ru. NS dns1.yandex.net
$ORIGIN e1.ru.
NS ns1.e1.ru. ; или ns1
ns1 A 212.193.163.6

## Slide 39: Ресурсная запись A / AAAA
IPv4-адрес
owner ttl class A address
AAAA – IPv6-адрес

## Slide 40: Ресурсная запись CNAME
Canonical name
owner ttl class CNAME canonical-dname
mail CNAME ghs.google.com.
www CNAME ructf.net.

## Slide 41: Ресурсная запись MX
Mail exchanger
Подробнее рассмотрим позже
В значении несколько полей
owner ttl class MX preference exchange-dname
ructf.net. MX 1 aspmx.l.google.com.
ructf.net. MX 5 alt1.aspmx.l.google.com.

## Slide 42: Ресурсная запись SRV
Поиск параметров подключения по имени сервиса
owner ttl class SRV Priority Weight Port Target
_jabber._tcp.ructf.net. SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
_xmpp-server._tcp.ructf.net. SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.

## Slide 43: Ресурсная запись PTR
Обратное преобразование — из IP в имя
Специальный «технический» домен
126.244.226.194.in-addr.arpa. IN PTR dijkstra.urgu.org.
Почему байты IP-адреса в обратном порядке?

## Slide 44: Round robin
Если несколько записей одного типа для одного имени?
NS ns.urgu.org.
NS ns.usaaa.ru.

## Slide 45: Формат сообщения

## Slide 46: Общий вид пакета

## Slide 47: Формат заголовка

## Slide 48: Формат раздела вопроса
Представление имени домена gemini.tuc.noao.edu.
Используется алгоритм сжатия, исключающий необходимость повторять имена. Целое доменное имя или несколько меток в конце доменного имени могут заменяться ссылкой на предшествующее вхождение
Указатель состоит из двух октетов

## Slide 49: Формат раздела ответа

## Slide 50: Работа с пакетами DNS
Сформировать
dig
вручную в python / perl и т.д.
Посмотреть
Wireshark
https://github.com/volkanin/inetsvcs
  Nszoom.pl